## Slide 1: Грађевинска механизација
Уводно предавање

## Slide 2: Увод
Будућност грађевинарства лежи у његовој индустријализацији, процесу модернизације и осавремењавања грађевинске производње.
Основне факторе индустријализације чине механизација, аутоматизација и роботизација.
  Механизација - замена ручног рада радом машина;
  Аутоматизација - замена механизованог и машинског рада радом машина аутомата са устаљеним програмима деловања;
  Роботизација - замена аутоматизованог рада радом роботизованих машина способних да раде по информационим и концептуалним моделима.

## Slide 3: Увод
Механизација је довела до:
  Замене физичког рада човека радом машина
  Повећања сигурности и безбедности на раду,
  Елиминације штетних фактора опасних по здравље и радну способност човека
  Стандардизације и повећања квалитета материјала и радова

## Slide 4: Рад грађевинских машина
Најекономичније решење за највећи део грађевинских радова
Неопходно за ефикасан рад
Ефикасност и економичност грађевинских машина стално расте

## Slide 5: Радници на изградњи солитера 1932.

## Slide 6: Подела грађевинских машина
Према мобилности, грађевинске радне машине се деле на:
  Стационарне
  Покретне или мобилне
  Преносне
Према начину рада све грађевинске машине се деле на:
  Машине са циклусним начином рада
  Машине са континуалним начином рада

## Slide 7: Учинци грађевинских машина

## Slide 8: Учинци грађевинских машина
Врсте учинака:
  Теоријски учинак - Ut
    рад под оптималним техничким условима
    рад под оптималним организационим условима
  Практичан учинак - корекција теоријског - Up
    одређено место
    одређени услови
    очекивана успорења и застоји

## Slide 9: Теоријски учинак
У зависности од начина рада машине, утврђује се на два начина:
  за циклично дејство машине
  за континуирано дејство машине

## Slide 10: Машине са цикличним дејством
Током рада понављају циклус рада (на пример: утовар, транспорт, истовар, повратак).
Кључни подаци су трајање циклуса Tc и запремина радног органа q
Да би се добио број циклуса у јединици времена (обично час, [h]) користимо константу Т

## Slide 11: Машине са цикличним дејством

## Slide 12: Број циклуса у јединици времена

## Slide 13: Теоријски учинак

## Slide 14: Машине са континнуалним дејством
Током рада обрађују (збијају, равнају, копају) једну траку у континуитету.
Кључни подаци су ширина траке B и брзина обраде (рада) V
Ако се рад обавља у слојевима, важна је и дебљина (дубина) траке d
Ако се обрада обавља у више пролаза, битан је и њихов број n

## Slide 15: Машине са континуалним дејством

## Slide 16: Машине са континуалним дејством

## Slide 17: Делови грађевинских машина
Делови грађевинских машина су:
  шасија или рам;
  ходни или кретни уређај;
  погонски уређај;
  трансмисија;
  радни орган
  кабина са уређајима за управљање.

## Slide 18: Шасије или рамови машина

## Slide 19: Ходни или кретни уређаји
Кретни уређаји имају задатак да омогуће несметано кретање и управљање мобилним машинама, али и да прихваћено оптерећење са шасије пренесу на подлогу кретања.
Уређаји за кретање машина прилагођени су средини у којој мобилне машине врше своје кретање (точкови са пнеуматицима, гусенични ланци, железнички точкови, амфибијски уређаји или у облику комбинованих кретних уређаја).

## Slide 20: Погонски уређаји
Погонски уређаји су изузетно важни делови грађевинских машина, јер управо од њих зависи и сам рад машина. Постоје различите врсте погонских уређаја од којих су најважнији мотори са унутрашњим сагоревањем, електромотори, хидраулички или пнеуматски погонски уређаји, комбиновани погонски уређаји.
Према броју мотора машине се деле на машине са једним или вишемоторним погоном.
Сви мотори у зависности коју енергију користе и коју трансформишу у обртни моменат или механички рад, деле се на примарне-механичке и секундарне-електричне, пнеуматске и хидрауличне моторе.

## Slide 21: Трансмисије
Трансмисије имају задатак да обртни моменат мотора пренесу само до радних органа или до радних органа и кретних уређаја машине.
Трансмисије сачињавају мењачи, спојнице, вратила, лежишта, зупчаници, каишници, пужасти преносници и др. Трансмисије код машина могу бити механичке-круте; механичке-еластичне; електричне; хидрауличке; пнеуматске и комбиноване трансмисије
Трансмисије се посматрају као непрекидне са континуалним начином рада и циклусне са периодичним начином рада

## Slide 22: Радни органи
Најважнијим деловима радних грађевинских машина сматрају се радни органи. Облик и конструкција радних органа превасходно зависе од карактеристика предмета рада са којима треба да раде као и осталих технолошких карактеристика.
Радни органи могу да буду у виду:
  кошева или транспортних сандука
  вучних кука
  покретних колица са захватним кукама
  транспортних трака
  кашика са стрелом и катарком
  више кашика на ротационом точку
  вибрационих игала
  ваљака

## Slide 23: Радни органи

## Slide 24: Уређаји за управљање
Квалитетно и тачно извршавање радова, односно целисходно померање радних органа и саме машине у простору и времену у највећој мери зависи од уређаја за управљање.
Уређаји за управљање код грађевинских машина могу да буду подешени за непостредно – кабинско и посредно ванкабинско теледириговано или радио-релејно управљање.
Увођење жироскопских система, савремене компјутерске технологије, нових софтверских решења и ласерских система у процесе аутоматског управљања довело је до повећања ефикасности управљања машинама.