## Slide 1: АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО – УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
П Р Е Д А В А Њ Е VII
ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Мр Зоран Живковић дипл.инж.арх.

## Slide 2: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Пројектни задатак – појам и дефиниција
Пројектни задатак је један од најважнијих докумената за пројектанта, јер је дат од стране инвеститора који жели да изведе објекат на начин како је то образложено у пројектном задатку. Текст пројектног задатка је по обичају доста обиман, а садржајно је на различите начине конципиран, тако да их има и на око двадесетак страна Уобичајено је да се доста текста посвећује опреми у објекту, позивима на постојеће прописе, а уобичајено је да је врло мало или нимало места посвећено будућим корисницима, који су у већини случајева непознати. Још је карактеристично да се дају подаци, ако је стамбени објекат у питању о тачном броју станова, структури станова, а остали технички и урбанистички подаци су дати уопштено.

## Slide 3: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
У пројектном задатку поред уобичајених општих ставова од пројектаната се тражи да да решења која ће се одликовати:
функционалношћу и употребљивошћу простора,
чистоћом и функционалном архитектуром
конструктивном јасноћом и рационалношћу уз обавезну примену датих система за одређено подручје:

## Slide 4: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Од пројектанта се тражи да при изради идејних решења води рачуна о примени важећих техничких мера и услова за пројектовање и изградњу стамбеног објекта... Из свега што је наведено може се закључити да је пројектанту дат тежак посао са доста непознатих.
Да би цео посао око израде пројектног задатка садржао све неопходне елементе-податке за израду пројектног задатка, пројектни задатак би требало да садржи неопходне податке не само за пројектовање, већ и за реализацију и коришћење будућег објекта.

## Slide 5: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Сваки појединачни програм се образује на основу општих услова и студија становања у оквирима политике становања. Програм за реализацију пројектовања на пример стамбеног објекта треба да садржи у себи више различитих докумената Ово се не може спровести успешно уколико се документ програма своди на искључиви, моментални захтев за дато место и пример који је дат.
Шта је то што је карактеристично за пројектовање станова везано за функцију у оквиру стана, а о чему треба водити рачуна при састављању пројектног задатка? Код пројектовања стамбених објеката позната је теза који је код пројектовања станова поставио поделу стана на дневне и ноћне зоне

## Slide 6: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Пројектни задатак, као полазна основа за израду пројекта, садржи:
1) циљеве и сврху израде пројекта;
2) податке о условима из одговарајуће просторно-планске и урбанистичке документације;
3) општи подаци о објекту (локација, намена, архитектонско обликовање, димензије, спратност, капацитет, захтевани материјали и начин обраде, етапност градње, везе са окружењем, и др.);
4) податке о техничким подлогама за пројектовање (истраживачки радови, идр.);
5) податке о захтеваном нивоу инсталација и опреме;
6) податке о технолошким процесима, штетностима и опасностима који потичу од тих процеса;
7) специфичне захтеве (унутрашње и спољашње уређење, термичка заштита, заштита од буке);
8) рок за израду пројекта;
9) потпис, и овера инвеститора.

## Slide 7: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Технички опис појам и дефиниција
Технички опис као део текстуалне документације у одређеним фазама пројекта неопходно је да садржи описе локације, ширег окружења, ближе околине, функционално решење, конструктивно решење као и описе форме - облика и архитектуре на објекту.
Уз ово неопходно је да се у техничком опису дају предвиђене инсталације у објекту.
Опис локације садржи:
податке о томе где се парцела налази (улица, кућни број, број катастарске парцеле, катастарска општина и друго
величину парцеле као и урбанистичке параметре који су задати за поменуту локацију (степен заузетости, коефицијент изграђености, спратност објекта, површине под зеленилом, предвиђене могућности паркирања и слично
податке о саобраћају на поменутој локацији (пешачки, колски, мирујући)
предвиђене локације паркинг простора и гаража.
опис архитектуре у ближој околини и могућности уклапања објекта у преовладавајуће архитектонске форме у ближој околини.
предвиђене обавезујуће или не грађевинске и регулационе линије и постављање објекта на локацији

## Slide 8: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Опис функционалних карактеристика објекта садржи:
податке о функционалним целима у објекту , начине коришћења, описе коришћења по нивоима и слично.
ако објекат има само стамбену функцију – описе станова и њихове структуре и слично, уз горе наведено дају се и текстуални описи пратећих просторија (подруми,
ако објекат поседује и остале намене (пословање или слично) неопходно је описати поменуту функцију и дати основне карактеристике (намена, број корисника, начин функционисања, опис технолошког процеса и друго)
уз текстуално образложење функције објекта обавезно је приложити и табеларни преглед површина објекта по свим етажама.

## Slide 9: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Опис конструктивних карактеристика објекта садржи.
основне конструктивне карактеристике објекта
опис система градње (масивни, скелетни, комбиновани или слично)
опис конструкције темеља
опис носивих делова објекта (зидови, стубови рамови или слично)
опис међуспратних конструкција
опис кровне конструкције
специфичности конструктивног решења

## Slide 10: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Опис форме или примењених архитектонских облика садржи:
опис архитектонско обликовних елемената
опис примењених материјала (у спољном облагању фасаде крова итд, и у унутрашњим облогама; подови, зидови, плафони)
опис спољног уређења (прилазне стазе , зеленило, елементи екстеријера перголе надстрешнице, базени и слично)
Опис колорита објекта

## Slide 11: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
ЗАКЉУЧАК
На основу претходно наведеног следи садржај и презентација техничке документације

## Slide 12: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Садржај и презентација техничке документације –
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА (ОП)

## Slide 13: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Техничка документација израђује се као:
    1)генерални пројекат;
Генерални пројекат садржи нарочито податке о: макролокацији објекта; општој диспозицији објекта; техничкотехнолошкој концепцији објекта; начину обезбеђења инфраструктуре; могућим варијантама просторних и техничких решења са становишта уклапања у простор; природним условима; процени утицаја на животну средину; инжењерскогеолошким-геотехничким карактеристикама терена са аспекта утврђивања генералне концепције и оправданости изградње објекта; истражним радовима за израду идејног пројекта; заштити природних и непокретних културних добара; функционалности и рационалности решења.

## Slide 14: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
    2)идејно решење;
Идејно решење се израђује за потребе прибављања локацијских услова, а може бити део урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације.
    3)идејни пројекат;
Идејни пројекат се израђује за потребе изградње објеката и извођења радова из члана 145. овог закона, као и за објекте из члана 133. овог закона, када подлеже стручној контроли од стране ревизионе комисије.

## Slide 15: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
    4)пројекат за грађевинску дозволу;
Пројекат за грађевинску дозволу се израђује за потребе прибављања решења о грађевинској дозволи. Пројекат из става 1. овог члана обавезно садржи и изјаву главног пројектанта, одговорног пројектанта и вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, прописима и правилима струке. За објекте за које је законом којим се уређује заштита од пожара прописана мера обавезне заштите од пожара, саставни део пројекта за грађевинску дозволу јесте и елаборат о заштити од пожара. Елаборат о заштити од пожара израђује лице са одговарајућом лиценцом издатом у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара.

## Slide 16: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
    5)пројекат за извођење;
Пројекат за извођење израђује се за потребе извођења радова на грађењу. Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, техничко-технолошка и организациона решења за градњу објекта, инвестициона вредност објекта и услови одржавања објекта.
Пројекат из става 1. овог члана обавезно садржи и изјаву главног пројектанта и изјаве одговорних пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и правилима струке. Пројекат за извођење се може израђивати и у фазама, у ком случају се радови изводе само за ону фазу за коју је пројекат за извођење потврђен у складу са ставом 3. овог члана. За објекте за које се у складу са законом којим се уређује заштита од пожара прибавља сагласност на технички документ, пре издавања употребне дозволе прибавља се сагласност на пројекат за извођење. Сагласност из става 5. овог члана прибавља се у поступку обједињене процедуре, у року од 15 дана од дана подношења захтева, односно у року од 30 дана у случају да се прибавља за објекте из члана 133. овог закона. 1.8.

## Slide 17: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
6) пројекат изведеног објекта.
Пројекат изведеног објекта израђује се за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта. Пројекат изведеног објекта израђује се за све објекте за које се по одредбама овог закона прибавља грађевинска дозвола. Пројекат изведеног објекта је пројекат за извођење са изменама насталим у току грађења објекта. Пројекат изведеног објекта не подлеже техничкој контроли, осим када се израђује за потребе легализације објеката. У случају да у току грађења објекта није одступљено од пројекта за извођење, инвеститор, лице које врши стручни надзор и извођач радова потврђују и оверавају на пројекту за извођење да је изведено стање једнако пројектованом стању.

## Slide 18: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ

## Slide 19: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
Спровођење обједињене процедуре Надлежни орган:
1) по захтеву за издавање локацијских услова, те услове издаје најкасније у року од пет радних дана од прибављања свих услова, исправа и других докумената у складу са чланом 8б овог закона;
2) по захтеву за издавање грађевинске дозволе, дозволу издаје најкасније у року од пет радних дана од дана подношења захтева за издавање грађевинске дозволе;
3) по пријави радова, потврђује њен пријем пријаве без одлагања, осим ако се уз пријаву радова подноси средство обезбеђења из члана 98. овог закона, у ком случају након провере ваљаности средства обезбеђења пријаву радова потврђује, односно одбацује решењем, у року од пет радних дана;
4) по захтеву за прикључење објекта на инфраструктуру, упућује тај захтев имаоцу јавних овлашћења у року од три радна дана од дана подношења захтева;
5) по захтеву за издавање употребне дозволе, дозволу издаје најкасније у року од пет радних дана од дана подношења захтева за издавање употребне дозволе;

## Slide 20: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
6) по захтеву за издавање решења из члана 145. овог закона решење издаје најкасније у року од пет радних дана од дана подношења захтева. Форму и садржину захтева и пријаве из става 1. овог члана, као и документације која се подноси уз захтеве и пријаву, прописује министар надлежан за послове грађевинарства. У оквиру рокова прописаних у ставу 1. овог члана, надлежни орган је дужан да по службеној дужности, у име и за рачун подносиоца захтева, прибавља све акте, услове и друга документа, које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за спровођење обједињене процедуре. Примерак издате грађевинске дозволе и пријаве радова надлежни орган доставља грађевинској инспекцији без одлагања. Ако је овим законом прописано да се у посебним случајевима грађења, односно извођења радова, не спроводи одређена фаза обједињене процедуре или је та фаза поједностављена, за спровођење поједностављене и преосталих фаза обједињене процедуре важе рокови прописани у ставу 1. овог члана, ако другачије није прописано законом.

## Slide 21: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Законска и подзаконска акта
Прописи и правилници
За посебне проблеме пројектовања користи се посебни правилници и упутства која ближе одређују структуре одређених објеката, њихове функционалне захтеве, обликовне карактеристике, примењене материјале и слично.

## Slide 22: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
Примери :
ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ПОЧЕТАК РАДА И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ (Објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 50/94 и 6/96)
Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за гимназију
ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ("Сл. гласник РС", бр. 41/2010, 103/2010 и 99/2012)
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА("Сл. гласник РС", бр. 43/2006, 103/2010 и 126/2014)

## Slide 23: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТУПАК У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
ЗАКЉУЧАК
На основу горе наведеног и законске процедуре неопходно је упознати се свим законским и подзаконским актима ради правилног поступања у протоколима за пројектовање.
Такође је неопходно перманентно пратити промене у регулативи јер се измене у закону врше у складу са друштвеним потребама, савременим токовима као и технолошким предностима