## Slide 1: АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО – УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА
П Р Е Д А В А Њ Е VII
ИЗБОР РЕКОНСТРУКТИВНИХ ЗАХВАТА
Мр Зоран Живковић дипл.инж.арх.

## Slide 2: РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ИЗБОР РЕКОНСТРУКТИВНИХ ЗАХВАТА
Методе, реконструктивни захвати
Консолидација
Консолидација као метод припада пасивном принципу реконструкције. Назив означава одржавање постојећег, односно затеченог стања уз неопходну техничку помоћ. Овај метод бира се када је објекат или склоп у технички релативно добром стању, функција или намена одговарајућа и када објекат или склоп уз мање преправке може да функционише у предстојећем времену и простору, или је објекат у тако лошем стању да се само уз одржавање без обнове може сачувати од заборава.

## Slide 3: РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ИЗБОР РЕКОНСТРУКТИВНИХ ЗАХВАТА
Конзервација
Је пасивна метода и односи се на процес техничке заштите споменика културе и у ужем смислу означава врсту радова којом се споменици остављају у стању у ком су затечени. Дакле овај процес означава задржавање постојећег стања без интервенција, што је практично немогуће.
У нашем поимању конзервација одражава и став који је врло често везан са значењем речи, тако да конзервативан став није неуобичајен израз у нашој заштити.

## Slide 4: РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ИЗБОР РЕКОНСТРУКТИВНИХ ЗАХВАТА
Анастилоза
Је технички поступак који се примењује у пракси заштите градитељског наследја, када се оригинални делови споменика враћају на првобитно место и даје им се она функција коју су имали.Најчешћа примена је у археологији.

## Slide 5: РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ИЗБОР РЕКОНСТРУКТИВНИХ ЗАХВАТА
Рестаурација
Представља активан метод заштите и реконструкције. Она представља методолошки поступак при коме споменику додају они делови који недостају у облику који су имали. Дакле овом методом улазимо у сферу интервенција у методологији реконструкције. Али Венецијанска повеља јасно каже да се рестаурација мора зауставити тамо где почиње претпоставка.
Ова метода сматрана је дуго непожељном због различитих приступа, а данас се може рећи да се намеће због потреба. Наиме чување од пропадања и заборава, образовни, културни значај имају велики утицај у сфери друштвених интереса, па се ова метода често користи.
Проблеми који се јављају приликом поступка рестаурације предмет су спотицања и сукоба код стручних служби, а нарочито архитеката и археолога, јер архитекто често захтевају чисте и доврчене форме, док ови други захтевају јасна разграничења старо ново.
Искуства у овом методолошком поступку су и позитивна и негативна.

## Slide 6: РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ИЗБОР РЕКОНСТРУКТИВНИХ ЗАХВАТА
Реконструкција
Је термин који подразумева све наведене методе или више њих спроведене у процесу заштите објекта и ли језгра града. Методолошки овај термин у грађевинском смислу означава поново грађење, односно доградњу девастираног објекта и уређење постојећег затеченог стања.

## Slide 7: РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ИЗБОР РЕКОНСТРУКТИВНИХ ЗАХВАТА
Преструктуирање функције или пренамена
Представља поступак у процесу реконструкције који се често користи, јер свако време носи своје потребе и сведоци смо тога да је објектима кроз историју мењана намена у складу са потребама друштва у неком периоду.
Овај поступак можемо сматрати пожељним и добрим јер подразумева активирање старих објеката и давање им значаја у новом времену (галерије, музеји,архиви, читаонице, итд).

## Slide 8: РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ИЗБОР РЕКОНСТРУКТИВНИХ ЗАХВАТА
Ревитализација
Подразумева све већ наведене активне методе ради враћања у живот – оживљавања заштићеног објекта или склопа. Овде се мисли на рестаурацију са или без промене намене функције, адаптацију и интерполацију.
Подразумева се да се спроводе мере опреза када су у питању споменици културе, јер се често услед добрих жеља појави опасност уништења споменика услед ових захвата.
Ова метода припада активној заштити.

## Slide 9: РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ИЗБОР РЕКОНСТРУКТИВНИХ ЗАХВАТА
Интерполација
Као метода представља уметање новог објекта у старо ткиво.
Ова метода представља у ствари захтеве новог времена, технологије, начина градјења и захтева технологије. Ова методологија захтева изузетно осетљив приступ и анализу свега што се дешава на одредјеном локалитету, и захтева изузетни сензибилитет архитекте и стручњака који се баве овим проблемима јер се лако може довести до погречних закључака и акција.
Дакле сагледавање-анализа као и одредјивање циљева и потреба путем метода које смо описали, могу довести до позитивних резултата, ако се руководе правилним и јасним циљевима.

## Slide 10: РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ИЗБОР РЕКОНСТРУКТИВНИХ ЗАХВАТА
ЗАКЉУЧАК
Емпиријски дошло се до закључка да јединствена метода и рецептура не постоји. Бољи пут је сагледавање резултата из прошлости, компарација и њихова анализа често нам могу указати на правилан пут и методе које смемо употребити.